# 询比采购文件

# 项目名称：2022年江北区老年大学门球场翻新及新增围网采购项目

# 采   购   人：重庆市江北区体育局

# 采购代理机构：重庆广宣建设工程咨询有限公司

# 二〇二二年十一月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

第二篇  项目服务需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  评审方法及标准	- 8 -

第五篇  响应文件编制要求	- 11 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆广宣建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市江北区体育局（以下简称：采购人）的委托，对2022年江北区老年大学门球场翻新及新增围网采购项目项目进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参与。

## 一、询比内容

| 包号及名称 | 暂定最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022年江北区老年大学门球场翻新及新增围网采购项目 | 33 | / |

## 二、资金来源

业主自筹资金，预算金额为33万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、报名程序

1.报名时间：2022年11月2日至2022年11月8日17：00（工作时间）。

2.报名方式：在规定的报名时间内，供应商将《重庆广宣建设工程咨询有限公司项目报名表》（格式详见附件）填写完整加盖投标人公章扫描后发送至指定邮箱（16297550@qq.com）。

注：在规定的报名时间内，按时间要求将报名表发送至指定邮箱的供应商，其报名和响应文件才能被接收。

## 五、响应文件

1．供应商应当按照询比采购文件的要求编制响应文件，并对询比采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2．响应文件组成

响应文件由“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体形式参与磋商。

（三）询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1．若供应商所递交的响应文中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）响应文件的份数和签署

1．响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份，整套电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，按要求规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达磋商地点。应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2．响应文件递交时间：2022年11月9日9:00—10：00。

3．响应文件语言：简体中文

4. 响应文件递交方式地址：重庆市江北区行政中心三楼西厅会议室（江北区体育局）。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市江北区人民政府网（http://www.cqjb.gov.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询比费用：无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 六、采购代理服务费

本次招标代理服务费按照国家发改委发改办价格〔2003〕857号文、计价格〔2002〕1980号文规定执行，由成交供应商在领取《成交通知书》前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

## 七、联系方式

### （一）采购人：重庆市江北区体育局

联系人：徐老师

电  话：（023）67705471

地  址：江北区金港新区16号

### （二）采购代理机构：重庆广宣建设工程咨询有限公司

联系人：常老师

电  话：18996369998

地  址：渝北区泰山大道华宇北城中央商务街1号楼2栋18-09

## 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、项目基本概况介绍

门球场（约810㎡）原有人造草坪铲除，场地打磨，人造草坪铺设，新建半封闭护栏网、照明电路及设施安装等内容。

## ※二、门球场技术参数

| 序号 | 工程区域 | 项目名称 | 图片 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 参数规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造草 | 场地一、二 |  | 包含运输，安装，辅助材料等 | m2 | 810 | 草纤维类型 环保型超耐磨PE曲丝 草纤维磅重 ≥8000 草纤维颜色 绿色、红色 草高 13mm 行距 3/16 织距 ≥34针 针密度 ≥71400针 草坪底布 复合+网格底布 草坪底布背胶 黑色环保羟基丁苯乳胶 草坪底布走针方式 一走针 草坪使用寿命 ≥6年 二、人造草坪产品检测要求 1.人造草坪企业提供国际足联合作实验室(labosport域者 sportslahs 或者ISA）出具的人造草坪系统面层分别在干燥、湿润状态下，足球角度球反弹45-80%，足球球滚动均达4-8m，足球垂直球反弹均达0.6-0.85m,的检测报告 2、人造草坪企业提供权威检测机构依据GB /T20394-2019标准出具高温95℃低温- 55℃交替800小时老化前草丝拉断力≥19N、老化后草丝拉断力≥18N，草丝拉断力变化率在±5.3%以内专项检测报告 3.人造草坪产品须诵过权威机构出具的关于长链氯化石蜡（LCCP )、中链氯化石蜡（MCCP )、短链氯化石蜡（SCCP)的检测报告，且检测结果均为未检出 4、人造草坪企业须提供权威机构根据POP法规标准出具的持久性有机污染物合格检测报告 |
| 2 | 围网 | 场地一、场地二 |  | 包含运输，安装，辅助材料等 | m2 |  | 1、框架：框架主材采用国标管材，使用热浸锌防护层，高温喷涂处理工艺，抗锈；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于2mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2mm，立柱间隔不大于3000mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝（宽18.3mm×厚3.8mm）固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。 2、预埋方式：立柱采用预埋方式，立柱预埋深度不小于400mm。 |
| 3 | 球场灯 （含开线槽、走线） | 场地一、场地二 |  | 包含运输，安装，辅助材料等施工工序 | 根 | 8 | 1、灯具功率不低于400W， 显色指数：不低于80。 2、功率因数不低于95%。 3、色温：6400K，净重：不低于9KG。 4、灯柱高度不低于6米。 |
| 4 | 场地打磨、勾补缝、出渣 | 场地一、场地二 |  |  | m2 | 810 | 原场地打磨、基层清理出渣，混泥拌合填补凹坑。 |

## 备注：按照实际施工面积进行结算

## “※”二、人员要求

本项目供应商所拟派的项目经理应为本单位全职员工，并提供社保局出具的养老保险缴纳证明（2022年4月至2022年9月）复印件并加盖供应商单位公章。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）工期：施工合同签订后40日历天内

（二）服务地点：江北区老年大学

（三）验收方式：1.工程验收达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序进行竣工验收。

2.采购人有权委托第三方专业监理机构对本项目施工材料、工艺及规范进行全程监管，如中标人未按照采购文件技术要求进行供货及未按标准进行施工，采购人有权中止合同并追究中标人责任。

## ※二、报价要求

本项目暂定最高限价为330000元，供应商根据现场实际情况并结合市场行情自主报价，结算时以实际施工面积按成交供应商所报单价进行结算。

## ※三、付款方式

通过业主组织的完工验收后，供应商向采购人缴纳本工程审定金额3%的质保金后，采购人支付本工程审定金额的100%，质保金在缺陷责任期12个月期满后，无质量问题全额支付。

## 第四篇  评审方法及标准

（一）综合评分法。采购人对已投标供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性和符合性审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能成为入围供应商。评审小组对入围供应商的报价和响应文件按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。供应商总得分为投标报价、服务部分、商务部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且投标报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

资格性和符合性审查的内容如下：

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按文件“第五篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

## （二）评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （60%） | 施工方案20分 | 根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。方案详实、具体、可行得20分；方案较详实、具体、可行得15分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得8分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 不提供实施方案或所有专家均评分为0的方案视为实质性不响应处理，失去成为成交候选供应商的资格 |
|  |  | 质量管理体系 15分 | 质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足竞争性磋商文件及图纸所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得8分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 安全管理体系 15分 | 安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得8分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 施工进度10分 | 进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很强作用得10分；发挥作用较好得6分；发挥作用一般得2分；进度安排欠妥，措施不力得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 业绩10分 | 提供每项类似业绩的施工合同协议书，原件备查。每提供一个可得5分，最多得10分。 |  |

## 第五篇  响应文件编制要求

# 一、报价

## （一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：

元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：盖章的响应文件电子档1份，线下递交纸质版盖章响应文件1份。

3、我方承诺：本次竞采的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务，承诺向采购代理机构交纳采购代理服务费。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

## （二）明细报价表

明细报价表

单位：元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

# 二、服务部分

## （一）项目服务需求响应偏离表

| 序号 | 项目服务需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商：                              法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

注：本表即为对本项目“项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；该表必须按照项目服务需求逐条如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

## （二）按评审标准中服务部分的要求提供

# 三、商务部分

## （一）商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                        （签字或盖章）

年   月     日

注：本表即为对本项目“项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；该表必须按照采购文件中商务要求逐条如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

## （二）按评审标准中商务部分的要求提供

# 四、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

# 五、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称)：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 六、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权                    （被授权人姓名及身份证代码）

电话          代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

# 七、书面声明（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

# 八、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍及其他与本项目有关的资料等。

附件：重庆广宣建设工程咨询有限公司项目报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |
| 单位地址 |  |